URBI Projektová kancelária

040 01  Košice, Zvonárska 23, tel./fax.č. 055/62 551 60, E-mail: belurbi@stonline.sk

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

BENIAKOVCE

Čistopis

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Košice, 2008

Obstarávateľ:                                         obec Beniakovce

Zastúpený:                                     	Ing. Milan Rabatin                                                                                  starosta obce

Osoba s odbornou spôsobilosťou		                                                                       pre obstarávanie ÚPD a ÚPP:  		Ing. arch. Agnesa Hoppanová

Riešitelia:

Hlavný riešiteľ úlohy:                              Ing. arch. Alexander Bél

Zodpovední riešitelia:

Doprava: 					Ing. František Hrádocký

Vodné hospodárstvo:			Ing. Vladimír Molčan

Tvorba krajiny:				Ing. arch. Alexander Bél

Zásobovanie el. energiou a plynom                                                   a telekomunikácie:				Ing. Štefan Tkačik

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE	5

1.1.  ÚDAJE O ZADANÍ A DÔVODY PRE OBSTARANIE územného plánu obcí	5

1.1.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi, údaje o zadaní a  priebeh vypracovania dokumentácie	5

1.1.2. Dôvody na obstaranie územného plánu	5

1.2. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA , PROBLÉMY, KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI   A POUŽITÉ PODKLADY	6

1.3. VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU	8

1.4. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMNÉHO PLÁNU SO ZADANÍM	8

2. RIEŠENIE územného plánu OBCe	8

2.1. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO A ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA	8

2.2. VÄZBY NA ÚZEMNOPLÁNOVACIU DOKUMENTÁCIU VYŠŠIEHO STUPŇA	8

2.3. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCe	12

2.3.1. Demografické predpoklady	12

2.3.2. Bytový fond	13

2.3.3. Ekonomický potenciál	13

2.3.4. Kultúrno-historický potenciál	14

2.3.5. Význam obce v štruktúre osídlenia	14

2.3.6. Prírodné podmienky	15

2.4.	RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE  VZŤAHY	15

2.5.	Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia  obce	16

2.5.1. Usporiadanie a funkčné využívanie územia	16

2.5.2.  Kultúrne dedičstvo	18

2.6.  návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie	18

2.6.1. Bývanie	18

2.6.2. Občianske vybavenie	19

2.6.3. Výroba	21

2.7.  vymedzenie zastavaného územia obce	21

2.8.  vymedzenie ochranných pásiem a chránených území	22

2.9.  návrh na riešenie záujmov obrany štátu a ochrany pred        povodňami	23

2.10. návrh ochrany prírody, tvorby krajiny  a prvky územného systému ekologickej stability	23

2.10.1. Ochrana prírody	23

2.10.2. Tvorba krajiny	24

2.10.3. Územný priemet systému ekologickej stability	25

2.11. návrh verejného  dopravného a technického vybavenia	26

2.11.1. Doprava a dopravné zariadenia	26

2.11.2. Vodné hospodárstvo	27

2.11.3. Zásobovanie elektrickou ebergiou	31

2.11.4. Zásobovanie plynom	32

2.11.5. Telekomunikácie	32

2.11.7. Nakladanie s odpadom	33

2.12. koncepcia starostlivosti o životné prostredie	33

2.12.1. Základné zložky životného prostredia	33

2.13. prieskumné územia, chránené ložiskové územia     a dobývacie priestory	34

2.14. HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA	34

3. dokladová časť	36

# 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

## 1.1.  ÚDAJE O ZADANÍ A DÔVODY PRE OBSTARANIE územného plánu obcí

### 1.1.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi, údaje o zadaní a  priebeh vypracovania dokumentácie

Územný plán obce (ďalej ÚPN) Beniakovce bol vypracovaný na základe zmluvy o dielo uzatvorenej medzi obcou Beniakovce a projektovou kanceláriou URBI Košice, Zvonárska 23.

Pre obstaranie územného plánu obce bol stanovený postup, ktorým sa v zmysle § 21 odst. 2 upúšťa od vypracovania konceptu riešenia.  Tento zákonom stanovený postup môže  byť  uplatnený preto, že  obec Beniakovce má menej ako 2000 obyvateľov a neuvažuje sa s rozsiahlou výstavbou v obci.

Prípravné práce na obstaraní územného plánu obce boli začaté v roku 2003 oznámením o začatí obstarávania. V prvej etape prác bola vypracovaná dokumentácia Prieskumov a rozborov (Projektová kancelária URBI, Košice - september 2003).

V roku 2004 bol vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí Torysského miniregiónu, ktorého súčasťou je i obec Beniakovce.

Územný plán je vypracovaný podľa Zadania pre spracovanie návrhu územného plánu obce Beniakovce (ďalej Zadanie), ktoré bolo posúdené Krajským stavebným úradom v Košiciach podľa § 20 ods.5 písm. b) stavebného zákona a ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Beniakovce uznesením č.1/2006 dňa 24.1.2006.

V priebehu vypracovania ÚPN boli uskutočnené tieto pracovné rokovania:

- Dňa 9. 2. 2007 na Obecnom úrade v Beniakovciach k otázkam základnej koncepcie rozvoja obce.

- Dielčie konzultácie so starostom obce podľa potreby vyplývajúcej z postupu prác a riešenia problémov.

### 1.1.2. Dôvody na obstaranie územného plánu

Obec Beniakovce nemá spracovanú žiadnu územnoplánovaciu dokumentáciu. Akákoľvek výstavba v obci bola doposiaľ regulovaná iba na základe územných rozhodnutí príslušného stavebného úradu a  na základe:

- Územného plánu zóny rekreačného strediska pri Toryse a obytného súboru rodinných domov – Beniakovce vypracovaného v roku 1998, ktorý riešil tieto časti obce: rekreačné stredisko pri mŕtvom ramene rieky Torysa, dva obytné sobory rodinných domov a v rámci širších vzťahov golfové ihrisko.

- Zmien a doplnkov Územného plánu zóny rekreačného strediska pri Toryse a obytného súboru rodinných domov – Beniakovce vypracovaného v roku 2004.

Hlavným dôvodom pre vypracovanie územného plánu obce

- vytvorenie územných podmienok pre územný rozvoj obce v špecifickom prostredí suburbánneho pásma mesta Košice,

- zosúladenie záujmov a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu územia

- získať územno-plánovací nástroj na riadenie a koordináciu územno-plánovacej a investičnej činnosti v obci.

## 1.2. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA , PROBLÉMY, KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI   A POUŽITÉ PODKLADY

Ciele riešenia územného plánu obce vyplývajú z účelu a zamerania využitia územnoplánovacej dokumentácie. Z výstupov dokumentácie Prieskumov a rozborov a ich prerokovania na úrovni samosprávy obce je potrebné v územnom pláne obce zamerať  sa na riešenie súčasných územnotechnických a environmentálnych problémov a navrhnúť územný rozvoj obce zodpovedajúci potenciálu územia a potrebám obyvateľov obce pri rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja. V tomto zmysle sú hlavné ciele riešenia územného plánu obce nasledovné:

- hlavným cieľom územno-plánovacej dokumentácie je návrh koncepcie dlhodobého urbanistického rozvoja riešených obcí a ich jednotlivých funkcií, funkčné vymedzenie a usporiadanie sídelnej a krajinnej štruktúry, určenie základných zásad organizácie územia, spôsobu jeho využitia a podmienok výstavby,

- územným plánom vytvoriť predpoklady pre zabezpečenie trvalého súladu všetkých činností na území riešených obcí s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt,

- podrobne riešiť regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania obcí, územno-technické podmienky umiestňovania stavieb, zariadení verejného dopravného a technického vybavenia a základných prvkov územného systému ekologickej stability,

- prioritne riešiť súčasné územno-technické a environmentálne problémy v území identifikované v dokumentácii Prieskumov a rozborov,

- navrhnúť komplexný územný rozvoj obce na obdobie cca 15 – 20 rokov,

- v návrhu komplexného územného rozvoja obcí rešpektovať nadradenú dokumentáciu Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja /ÚPN – VÚC/, schválené KSK, uznesením č.245/2004 a záväznú časť vyhlásenú Všeobecne záväzným nariadením č.2/2004 a z dokumentácie Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001, tie záväzné regulatívy, ktoré majú dopad na katastrálne územie riešenej  obce,

- v návrhu koncepcie územného  rozvoja obce riešiť obec ako administratívne a  územne samostatný celok a v rámci širších nadlokálnych väzieb  zohľadniť vzťahy a väzby vyplývajúce z členstva obce v Združení obcí Torysského miniregiónu.

- obsah a rozsah dokumentácie Návrhu riešenia ÚPN-O spracovať v hĺbke a podrobnosti podľa vyhlášky č.55/2001Z.z. a  primerane Metodickému usmerneniu obstarania a spracovania územného plánu obce (rok 2001).

Pre vypracovanie územného plánu boli použité najmä tieto podklady:

- Záväzné podklady:

- Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001

- Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja /ÚPN – VÚC/, schválené KSK, uznesením č.245/2004 a záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.2/2004.

- Zadanie pre vypracovanie návrhu územného plánu obce Beniakovce, schválené Obecným zastupiteľstvom obce Beniakovce.

- Rozostavaný obytný súbor „Satelit“.

- Stavebný uzáver vydaný Okresným úradom Košice pod. č. 98/08962-OŽP/ Ká pre stavbu diaľnice D1 Budimír – Bidovce.

- Územný plán obce Beniakovce schválený Obecným zastupiteľstvom v Beniakovciach na zasadnutí dňa 20. februára 1998 pod bodom č. 4,

- Ostatné podklady:

- Základné údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001.

- Podklady získané od správcov inžinierskych sietí (VSE, SPP, VVaK,         T-com).

- Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability – I. Koncept, Urbion, Bratislava (Húsenicová, J. a kol., 1991),

- Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES okresu Košice -   okolie /SAŽP, pracovisko Košice, 2006).

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí Torysského miniregiónu – vstupné analýzy.

- Program odpadového hospodárstva obce Beniakovce do roku 2005 (A.S.A.-FURA, 2002).

- Podklady a informácie získané od obecného úradu Beniakovce.

- Mapové podklady:

- Katastrálna mapa k.ú. Beniakovce (v digitálnej forme), výškopis doplnený     zo Základnej mapy SR 1:10 000.

- Základná mapa SR 1:10 000.

## 1.3. VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU

Pre obec bol v roku 1996 vypracovaný Územný plán obce Beniakovce, ktorý schválilo Obecné zastupiteľstvo v Beniakovciach na zasadnutí dňa 20. februára 1998 pod bodom č. 4,

## 1.4. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMNÉHO PLÁNU SO ZADANÍM

Územný plán obce  Beniakovce je vypracovaný v súlade so schváleným zadaním.

# 2. RIEŠENIE územného plánu OBCe

## 2.1. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO A ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA

Riešené územie pre vypracovanie Návrhu územného plánu obce  sa vymedzuje tak, aby v návrhu koncepcie rozvoja obce bolo možné riešiť funkčné a priestorové usporiadanie zastavaného územia obce, riešiť rozvojové plochy vo väzbe na toto územie a premietnuť výsledky prieskumov a rozborov z roku 2003  v oblasti krajinoekologického plánu v rámci celého katastrálneho územia obce. V rámci širších vzťahov je potrebné zdokumentovať väzby v rámci severnej časti regiónu Košíc. Vo vzťahu k uvedenému sa pre spracovanie Návrhu územného plánu obce vymedzuje riešené územie nasledovne:

- v rozsahu celého katastrálneho územia obce Beniakovce pre návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia obce a krajinnoekologických opatrení  (mierka 1:10 000),

- v rozsahu zastavaného územia obce a  príľahlého územia pre podrobné riešenie urbanistickej koncepcie a priestorového usporiadania                 (mierka 1 : 2 000),

- pre riešenie záujmového územia a širších vzťahov v rozsahu severnej časti regiónu Košíc (mierka 1 : 50 000).

Malá, na východnom okraji súvislo zastavaného územia obce ležiaca urbanizovaná časť prislúcha  do katastrálneho územia  obce Rozhanovce. Toto územie nie je predmetom riešenia územného plánu.

## 2.2. VÄZBY NA ÚZEMNOPLÁNOVACIU DOKUMENTÁCIU VYŠŠIEHO STUPŇA

Vo vzťahu k  Územnému plánu riešenej obce je nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN – VÚC Košického kraja a Koncepcia územného rozvoja Slovenska (ktorej záväzná časť je premietnutá do Zmien a doplnkov ÚPN – VÚC . V súlade s § 27, odst.6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov je potrebné záväznú časť týchto územnoplánovacích dokumentácií  v riešení Územného plánu obcí rešpektovať. Pre ÚPN – VÚC Košického kraja boli v roku 2004 obstarané Košickým samosprávnym krajom  Zmeny a doplnky, ktoré boli schválené uznesením č.245/2004 a zmeny a doplnky záväznej časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením č.2/2004. V Návrhu  územného plánu obce Beniakovce je potrebné rešpektovať tie záväzné časti týchto nadradených územno-plánovacích dokumentov, ktoré majú dopad na obec -Lánec.

Záväzné časti ÚPN – VÚC Košického kraja a schválených Zmien a doplnkov, ktoré sú týkajú riešenia  Územného plánu obce Beniakovce (znenie regulatívov prevzaté z VZN Košického samosprávneho kraja):

1. Vytvárať podmienky na rovnovážny rozvoj osídlenia, ekonomiky, sociálnej a technickej infraštruktúry a na ochranu životného prostredia kraja.

2.   V oblasti osídlenia, usporiadania územia a sídelnej štruktúry:

2.4.  podporovať rozvoj košicko – prešovskej aglomerácie ako kvartérneho centra s najväčším predpokladom  zabezpečiť rozvoj kvartérnych aktivít,

2.16	podporovať vznik suburbánneho pásma okolo miest Košice, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves a Trebišov,

2.17	vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území a integráciu funkčných vzťahov mesta a vidieka,

2.18	podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry,

2.19	zachovávať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia zohľadňovať špecifické prírodné, krajinné a architektonicko-priestorové prostredie,

2.20	vytvárať podmienky pre dobrú dostupnosť vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí.

3. V oblasti sociálnej infraštruktúry:

3.2	vytvárať podmienky pre rozvoj bývania vo všetkých jeho formách s cieľom zvyšovať štandard bývania a dosiahnuť priemer v kraji 340 bytov na 1 000 obyvateľov,

3.4	podporovať rovnomerný rozvoj škôl, vzdelávacích, školiacich a preškoľovacích zariadení na území kraja,

3.7	vytvárať podmienky pre rozširovanie siete zariadení sociálnej pomoci a sociálnych služieb pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,

  - podporovať činnosť existujúcich a rozvoj nových zariadení v oblasti kultúry a  umenia ako neoddeliteľnú súčasť kultúrnych tradícií a služieb obyvateľstvu.

4. V oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a turistiky:

4.13.   vytvárať podmienky pre rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov miest a väčších obcí budovaním rekreačných stredísk a zamerať sa na podporu budovania vybavenosti pre prímestskú rekreáciu v zázemí sídiel,

5.	V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody, ochrany kultúrnych pamiatok a ochrany pôdneho fondu:

5.1	rešpektovať ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu ako faktor usmerňujúci urbanistický rozvoj kraja,

5.2	zabezpečiť funkčnosť nadregionálnych a regionálnych biocentier a biokoridorov pri ďalšom funkčnom využití a usporiadaní územia, uprednostniť realizáciu ekologických premostení regionálnych biokoridorov a biocentier pri výstavbe líniových stavieb, prispôsobiť vedenie trás dopravnej a technickej infraštruktúry tak, aby sa netrieštil komplex lesov,

5.3	podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene, prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v nadregionálnych biocentrách a biokoridoroch,

5.6	sanovať a revitalizovať oblasti, resp. ich časti na území Košického kraja zaťažené s vysokým stupňom environmentálnej záťaže:

5.6.3	košická - na území okresov Košice I-IV a Košice – okolie,

5.8	v nadväznosti na systém náhrad pri vynútenom obmedzení hospodárenia rešpektovať pri hospodárskom využití prvky regionálneho územného systému ekologickej stability a požiadavky na ich ochranu a funkčnosť, z prvkov územného systému ekologickej stability vylúčiť hospodárske využitie týchto území, prípadne povoliť len extenzívne využívanie, zohľadňujúce existenciu cenných ekosystémov,

5.9	podmieniť usporiadanie územia z hľadiska aspektov ekologických, ochrany prírody, prírodných zdrojov a tvorby krajinnej štruktúry,

5.10	rešpektovať pri organizácií, využívaní a rozvoji územia jeho prírodné danosti najmä v osobitne chránených územiach, prvkoch územného systému ekologickej stability, v územiach patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území a ich využívanie zosúladiť s funkciou ochrany prírody a krajiny,

5.11	zohľadňovať pri umiestňovaní činnosti na území ich predpokladaný vplyv na životné a realizáciu vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov,

5.12	zabezpečovať zachovanie a ochranu všetkých typov mokradí, revitalizovať vodné toky a ich brehové územia s cieľom obnoviť a zvyšovať vododržnosť krajiny a zabezpečiť dlhodobo priaznivé existenčné podmienky pre biotu vodných ekosystémov,

5.14	podporovať zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu zatrávnením ornej pôdy ohrozovanej vodnou a veternou eróziou.

6.  V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry:

6.2.   	rešpektovať dopravné siete a zariadenia alokované v trasách multimodálnych koridorov (hlavná sieť TINA);

-	multimodálny koridor č. V.a. Prešov/Košice – Záhor/Čierna nad Tisou – Ukrajina, lokalizovaný pre cestné komunikácie a pre trate železničnej a kombinovanej dopravy,

6.8 	chrániť územie na trasu diaľnice D1 Budimír - Michalovce - Záhor (hraničný priechod s Ukrajinou),

7.  V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry

7.1	zvyšovať podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov s cieľom dosiahnuť do roku 2010 úroveň celoslovenského priemeru,

7.10	zvyšovať úroveň v odkanalizovaní a čistení odpadových vôd miest a obcí s cieľom dosiahnuť do roku 2010 úroveň celoslovenského priemeru,

7.11	prednostne realizovať rekonštrukciu alebo výstavbu kanalizácií a ČOV v sídlach:

7.11.2 s vybudovaným vodovodom,

8. V oblasti hospodárstva:

8.2	zabezpečiť dostupnosť trhov a vytvorenie rovnocenných podmienok pre podnikanie dobudovaním územia regiónov výkonnou verejnou dopravnou a technickou infraštruktúrou,

8.4	stabilizovať a revitalizovať poľnohospodárstvo diferencovane podľa poľnohospodárskych produkčných oblastí s prihliadnutím na chránené územia prírody a na existujúci funkčný územný systém ekologickej stability,

Verejnoprospešné stavby

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto:

1.	Cestná doprava

  - diaľnica D1 Budimír - Michalovce - Záhor (hraničný priechod s Ukrajinou),

## 2.3. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCe

### 2.3.1. Demografické predpoklady

Na základe rozboru demografického vývoja obce do roku 2001 je obec zaradená do kategórie stagnujúceho sídla. Rozbor vekovej štruktúry obyvateľstva poukazuje na zmenšovanie podielu populácie v  predproduktívnom veku a zvyšovanie podielu produktívnej zložky obyvateľstva. Podiel  obyvateľov v poproduktívnom veku má mierne klesajúcu tendenciu. Podľa indexu vitality je obec zaradená do stabilizovaného typu populácie.

Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1970 – 2001

| Rok sčítania | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvateľov | 446 | 488 | 504 | 556 |
| Prírastok obyvateľov | + 42 + 16 + 52 |
| Index rastu | 109,42 103,28 110,32 |
| Ø ročný prírastok | +0,86 % +0,32 % +0,94 % |

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva obce Beniakovce v období r. 1991 - 2001

| Rok | spolu | Počet obyvateľov | Index vitality |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Veková skupina |  |
|  |  | predproduktívny | produktívny | poproduktívny |  |
| 1991 abs. | 504 | 138 | 271 | 95 | 145,3 |
| % | 100 | 27,4 | 53,8 | 18,8 |  |
| 2001 abs. | 556 | 124 | 347 | 85 | 145,9 |
| % | 100 | 22,3 | 62,4 | 15,3 |  |

Štatistický úrad SR vypracoval v roku 1996 demografickú projekciu očakávaného vývoja obyvateľstva Slovenska do roku 2015 v dvoch variantoch - nízky a vysoký variant. Výsledky sčítania ľudu v roku 2001 potvrdili vývoj podľa nízkeho variantu. Podľa tejto prognózy demografického vývoja SR sa očakáva znižovanie podielu populácie v predprodoktívnom veku a nárast poproduktívnej zložky obyvateľstva. Produktívna zložka obyvateľov sa má zvyšovať do roku 2005 a v ďalších rokoch treba očakávať postupný úbytok tejto zložky populácie. Dosť podstatne môže tieto predpoklady ovplyvniť migrácia obyvateľstva. Odhad vývoja obyvateľstva s prihliadnutím na predpokladaný vývoj migrácie predpokladá  do ešte do roku 2010 rast počtu obyvateľov a po tomto roku postupný úbytok obyvateľov SR.

Tieto tendencie môžu mať odlišnosti v regionálnych priemetoch, v ktorých sa predpokladá, že smerom zo západu na východ SR  sa bude spomaľovať tempo regresívnych tendencií v prognóze vývoja populácie.  Predpokladá sa, že v Košickom kraji do roku 2010 bude stúpať počet obyvateľov a v nasledujúcich rokoch mierne poklesne. Z  rozboru demografického vývoja obce Beniakovce vyplýva, že v podmienkach obce sa tieto prognózy môžu vyvíjať ináč, vzhľadom na trend v poslednom desaťročí.

Pri stanovení demografickej prognózy obyvateľstva obce do roku 2020 sa vychádza z hodnoty ročného prírastku obyvateľov v predchádzajúcich dvoch desaťročných obdobiach. Za predpokladu, že vývoj počtu obyvateľov bude mať aj naďalej progresívnu tendenciu, je predpokladaný počet obyvateľov obce v roku 2020 stanovený na 630.

Okrem demografických trendov môže byť nárast počtu obyvateľov obce pozitívne ovplyvnený aj týmito faktormi:

- celospoločenské tendencie oživenia vidieka,

- poloha obce v blízkosti krajského sídla Košice s dobrými dopravnými väzbami  na pracovné príležitosti v krajskom meste,

### 2.3.2. Bytový fond

Ku dňu sčítania obyvateľov, bytov a domov  v roku 2001 bolo v obci spolu 128 domov, z toho: trvale obývaných 112 domov, rodinných domov 111 bytov. V obci je jeden bytový dom v ktorom je 6 bytových jednotiek.

Vývoj počtu trvale obývaných bytov v rokoch 1970 – 2001

| Rok sčítania | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet bytov | 84 | 107 | 114 | 116 |
| Prírastok bytov | + 23 + 7 + 2 |
| Počet bytov / 1000 obyv. | 188,3 | 219,3 | 226,2 | 208,6 |
| Ø p.b./1000 ob. KE - okolie | 220,1 | 243,4 | 261,0 | 251,8 |

Priemerný počet bytov na 1000 obyvateľov v okrese Košice – okolie v roku 2001 bol 251,8. Z uvedeného vyplýva, že obec je v súčasnosti (i v minulosti) pod hodnotami okresného priemeru.

Vývoj obložnosti v rokoch 1970 – 2001

| Rok sčítania | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obložnosť obyv./byt | 5,31 | 4,56 | 4,42 | 4,79 |

V rokoch 1980, 1991 bol v obci klesajúci trend priemerného počtu obyvateľov na jeden byt, v poslednom decéniu bol zaznamenaný nárast počtu obyv. / byt.

### 2.3.3. Ekonomický potenciál

Podľa štatistických výsledkov SOBD 2001 bol v obci počet obyvateľov v produktívnej vekovej skupine 347. Ekonomicky aktívnych osôb bolo 302, z toho odchádzalo za zamestnaním 145 osôb.

Podľa odvetví národného hospodárstva bolo podľa výsledkov SOBD 2001 v poľnohospodárstve zamestnaných 44, t.j. 14,6 %. Väčšina obyvateľstva v produktívnom veku odchádza za prácou do Košíc. Najväčším a najvýznamnejším zdrojom pracovných príležitostí i do budúcnosti bude mesto Košice.

Hospodársku základňu riešeného  územia reprezentuje len poľnohospodárstvo. Ťažba nerastných surovín, lesné hospodárstvo, priemyselná výroba, stavebníctvo a skladové hospodárstvo nie je v riešenom území zastúpené. Orná pôda zaberá až 74 % rozlohy katastrálneho územia.

Poľnohospodársku výrobu v riešenom  území obce vykonáva Agrodružstvo Rozhanovce. Bývalý poľnohospodársky dvor je asanovaný. Na jeho ploche prebieha výstavba obytného súboru rodinných domov pod názvom Satelit.

### 2.3.4. Kultúrno-historický potenciál

Obec sa nachádza na území bývalej Abovsko-turnianskej župy, dnes administratívne patrí do okresu Košice - okolie. Vyvinutá obec sa spomína v roku 1379, vznikla v čase Rozgoňovcov (po roku 1270), v roku 1404 bola majetkom Benyekiovcov, tunajších zemanov. Hospodársku základňu pre vznik a vývoj osídlenia tvorilo v tomto území obrábanie zeme, poľnohospodárstvo a súvisiaca remeselná výroba. Ešte v polovici 20. storočia sa obyvatelia zaoberali tkaním uterákov, posteľnej bielizne a obrusov. Pôvodná časť obce je komponovaná ako uličná zástavba, paralelná s tokom rieky Torysa, v terénnom reliéfe zvažujúcom sa zo západnej strany k Toryse. Ekologickou osou obce je rieka Torysa s bohatou brehovou zeleňou.

V katastrálnom území sa obce nenachádzajú žiadne pamiatkovo chránené objekty zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR.

V katastrálnom území obce Beniakovce sú evidované nasledujúce archeologické náleziská:

1, poloha Vyšné lúky  - po pravej strane cesty Beniakovce – Polhora  sídliskové nálezy získané z ryhy plynovodu

2, poloha breh Torysy	   - západný breh rieky Torysa, sídliskové nálezy       z neolitu

3, neznáma poloha	   - v minulom storočí z bližšie neurčeného miesta   získaná strieborná keltská minca

4, neznáma poloha	   - z bližšie neurčeného miesta prieskumom získané sídliskové keramické nálezy z doby rímskej a včasného stredoveku (7. – 8. stor.)

5, poloha potok Guľvéš	   - v jeho koryte nájdené väčšie množstvo železnej trosky bez bližšieho časového zaradenia

Vzhľadom k uvedenému je predpoklad, že pri rôznych stavebných prácach v katastrálnom území obce môže dôjsť k narušeniu archeologických situácií, resp. nálezov.

### 2.3.5. Význam obce v štruktúre osídlenia

V súčasnosti je obec administratívnou súčasťou okresu Košice-okolie. Z hľadiska štruktúry osídlenia  patrí do druhej najmenšej veľkostnej skupiny obcí v Košickom kraji. Leží v prímestskom pásme košického ťažiska osídlenia prvej úrovne. Je typickým vidieckym sídlom v blízkom zázemí mesta Košice. Špecifickosť prostredia spočíva v bezprostrednej blízkosti mesta Košice, pričom  životné prostredie obce je málo narušené. Katastrálne územie susedí s lesným komplexom Košická hora, ktorý je súčasťou lesoparku mesta Košice. Obec leží vo vzdialenosti cca 14 km od centra mesta Košice.

Z hľadiska pokrytia potrieb vyššieho občianskeho vybavenia obec Beniakovce spáduje do karského mesta Košice.  V súlade so záväznými výstupmi Koncepcie územného rozvoja Slovenska a ÚPN – VÚC Košického kraja je potrebné naďalej posilňovať tieto väzby medzi mestom a jeho vidieckym zázemím a vytvárať rovnocenné kultúrne a sociálne prostredie, pričom treba zachovať vidiecky charakter osídlenia a ráz krajiny s prírodnými a urbanistickými špecifikami.

Na nadradenú cestnú sieť je obec napojená prostredníctvom miestnej cestnej prípojky III. triedy, ktorá v obci končí a ktorá sa pripája na cestu III. triedy č. 050201  Košické Olšany – Budimír. Táto sa pripája v Budimíri na cestu I/68 a diaľnicu D1 v smere na Košice a Prešov a v Košických Olšanoch na cestu I/50 v smeroch Košice a Michalovce.

Na železničnú dopravu obec nie je priamo napojená, najbližšia železničná stanica je v meste Košice.

### 2.3.6. Prírodné podmienky

Územie obce leží na východne orientovanom nezalesnenom svahu Košickej hory v nive rieky Torysa. Patrí do prírodného krajinného typu: teplá kotlinová krajina s hnedozemami až ilimerizovanými pôdami a dubinou. Z geomorfologického hľadiska leží v subprovincii Vnútorné Západné Karpaty, v oblasti Lučenecko – košická zníženina, v podoblasti Košická kotlina. Katastrálne územie obce leží vo výške 195 – 360 m n.m.  V súčasnej krajinnej štruktúre výrazne dominuje orná pôda.

Súčasný stav vegetačnej pokrývky územia sa výrazne odlišuje od prirodzeného stavu. Pôvodná lesná pokrývka (lužný les nížinný a dubovo – hrabový les panónsky) ustúpila poľnohospodárskej činnosti.

Obec leží na pravom brehu rieky Torysa, ktorej koryto okrem úseku nad premostením prístupovou cestou III. triedy nie je upravené. Zachovalý brehový porast rieky a jej mŕtvého ramena vytvára výrazný prírodný prvok v  prevažne poľnohospodárskej krajine. Katastrálne územie leží na východne orientovaných svahoch Košickej hory. Po jeho západnej hranici sa tiahnu dubovo – hrabové lesy ležiace na susednom katastrálnom území Košice - Východ.

Krajinný obraz skúmaného územia dotvára zeleň záhrad v urbanizovanom území a v záhradkárskej lokalite ležiacej v dotyku so severnou časťou zastavaného územia obce.

## RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE  VZŤAHY

Obec Beniakovce je súčasťou osídlenia Združenia obcí Torysského miniregiónu, ktorý leží v blízkom zázemí mesta Košice. Obec leží v suburbánnom pásme mesta Košice a je súčasťou  košicko – prešovského ťažiska osídlenia. Poloha v blízkosti Košíc poskytuje výhodnú dostupnosť za prácou a občianskym vybavením.

Obec je po stránke dopravných väzieb priamo naviazaná na diaľnicu D1 a na mesto Košice, po stránke občianského vybavenia a pracovných príležitostí na mesto Košice.

Dopravné napojenie.

Na nadradenú cestnú sieť je riešená obec napojená prostredníctvom miestnej cestnej prípojky III. triedy, ktorá v obci končí a ktorá sa pripája na cestu III. triedy č. 050201  Košické Olšany – Budimír. Táto sa pripája v Budimíri na cestu I/68 a diaľnicu D1 v smere na Košice a Prešov a v Košických Olšanoch na cestu I/50 v smeroch Košice a Michalovce. Z cesty III/050201 od Budimíra je do obce vybudovaná účelová komunikácia, ktorá pokračuje cez obec Hrašovík a pripája sa na cestu I/50 pri Košickej Novej Vsi.

Na železničnú dopravu obec nie je priamo napojená, najbližšia železničná stanica je v meste Košice.

Západo – východnú spojovaciu os tvorí cesta III. triedy č. 050171 v trase: Rešica – Buzica – Nižný Lánec – Perín - Chym. Cesta pokračuje východným smerom ako účelová spojovacia komunikácia až do obce Seňa, kde ústi do cesty I/68. „Stratégie rozvoja mikroregiónu Kaňapty a pridružených obcí (SAŽP Košice, 2005) navrhuje smerové úpravy (obchvaty obcí) na území mikroregiónu. Toto riešenie sa preberá do riešenia širších vzťahov územného plánu obce Nižný Lánec.

Riešené územie nie je priamo napojené na železničnú sieť.

Vodné toky. Celé územie patrí do povodia Torysy. Východnú hranicu obce tvorí rieka Torysa s obojstrannými prítokmi. Prítok rieky pretekajúci južným okrajom zastavaného územia je nepomenovaný potok s upraveným korytom.

Zásobovanie vodou. Sídlo  je  zásobované vodou z celoobecného vodovodu  v správe VVS – OZ Košice. Zdrojom vody je vodovodná sieť mesta Košice - prívodné potrubie DN 150mm pre Krematórium vedené po hrebeni Košickej hory.

Odvádzanie a čistenie splaškových vôd. Obec v súčasnosti nemá vybudovanú kanalizáciu. Splaškové vody sú odvádzané do žúmp.  Dažďové vody sú odvádzané povrchovo cez miestne priekopy do vodných tokov.

Zásobovanie energiami. Obec je zásobovaná elektrickou energiou z hlavného VN vedenia č. 397 zo 110/22 kV ES Košice -Východ s možnosťou zásobovania aj z ES Prešov 1. Obec je plne plynofikovaná. STL rozvod je napájaný z regulačnej stanice plynu RS 1200 situovanej v obci Beniakovce.

Telekomunikácie. Z hľadiska napojenia na verejnú telefónnu sieť patrí riešené  územie do primárnej oblasti Košice (055).

## Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia  obce

### 2.5.1. Usporiadanie a funkčné využívanie územia

Obec administratívne patrí do okresu Košice - okolie. Vyvinutá obec sa spomína v roku 1379, vznikla v čase Rozgoňovcov (po roku 1270). Hospodársku základňu pre vznik a vývoj osídlenia tvorilo v tomto území obrábanie zeme, poľnohospodárstvo a súvisiaca remeselná výroba.

Pôvodná časť obce je komponovaná ako uličná zástavba, paralelná s tokom rieky Torysa, v terénnom reliéfe zvažujúcom sa zo západnej strany k Toryse. V urbanistickej štruktúre tejto časti obce je dostatočne zastúpená vysoká zeleň, štruktúra pôsobí kompaktne, architektúra jednotlivých objektov nie je ničím výnimočná, ich stavebno-technický stav je prevažne dobrý, v južnej časti je vybudovaný nový obytný súbor. Obec sa rozvíjala južným smerom pozdĺž toku rieky Torysa, rozvojové plochy sú reprezentované plochami zastavanými rodinnými domami na mierne zvlnenom teréne. Kompozícia tejto časti obce je menej kompaktná, chýba zeleň záhrad.

Zástavba obce je komponovaná okolo cesty III/050252, jedná sa o uličnú zástavbu, v južnej, novšej časti obce, predstavuje zástavba kompozíciu kratších priestorových úsekov. Vysoká zeleň je v zastavanom území zastúpená dostatočne. Tok rieky Torysa s brehovou zeleňou sa výrazne uplatňuje v obraze krajiny. Zástavba v obci je prevažne  jednopodlažná.

Výškové dominanty v zástavbe tvorí rímskokatolícky kostol v centrálnej časti obce a cintorín umiestnený na terénnej vyvýšenine západne od centrálnej časti obce.

Budovy poľnohospodárskeho dvora v juhozápadnej časti  zastavaného územia obce boli  asanované, na pozemku je t.č. vo výstavbe súbor rodinných domov „Satelit“

Rómske etnikum je v zastavanom území obce sústredené vo východnej časti, na ľavom brehu rieky Torysa, pri futbalovom ihrisku. Časť domov a futbalové ihrisko leží v k.ú. Rozhanovce. S rozšírením tejto lokality sa neuvažuje.

Zastavané územie obce sa navrhuje rozšíriť hlavne smerom južným (smer na Hrašovík) a v malom rozsahu smerom severným.

Navrhované plochy pre výstavbu rodinných domov sú okrem dostavby existujúcich domoradí riešené v troch lokalitách:

  - Obytný súbor Satelit (prestavba poľnohospdoárskeho dvora) – rozostavaný (vo výkresovej časti  dokumentácie znázornený ako súčasný stav),

  - Obytný súbor Satelit II, po západnej strane cesty do Hrašovíka (južne od lokality Satelit I),

  - Obytný súbor Roveň, v južnej časti obce, po východnej strane cesty do Hrašovíka,

  - Obytný súbor Hôrka v severnej časti obce.

Pre rozvoj výrobných aktivít (bez negatívnych vplyvov na životné prostredie) je navrhnutá plocha v severnej časti katastrálneho územia (lokalita Židov breh).

V severnej časti katastrálneho územia sú dve záhradkárske lokality, jedna v priamok dotyku so zastavaným územím obce. Druhá na severnej hranici k. ú. je integrovanou súčasťou väčšej záhradkárskej lokality ležiacej v k.ú. Košice III. Ďalší rozvoj záhradkárskych lokalít sa nenavrhuje.

V západnej časti katastrálneho územia pozdĺž lesa sa navrhuje územná rezerva rezerva pre golfové ihrisko.

Navrhované priestorové a funkčné usporiadanie obce vychádza z existujúcej štruktúry a mierky zástavby obce, z konfigurácie terénu, disponibilných území pre rozvoj obytnej funkcie ako aj  princípov ochrany poľnohospodárskej pôdy. Územný rozvoj obce je riešený formou kompaktného  urbanizovaného  celku, oddelenou, samostatnou časťou  je skupina rodinných domov a plocha pre výrobné aktivity v lokalite Židov breh.

Existujúca základná dopravná kostra je rešpektovaná a ďalej rozvinutá pre sprístupnenie navrhovaných obytných súborov.

### 2.5.2.  Kultúrne dedičstvo

Na  území sa obce nenachádzajú žiadne pamiatkovo chránené objekty zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR.  V katastrálnom území obce sa nachádza 5 archeologických nálezísk (podrobnejšie v kap. 2.3.4. Kultúrno – historický potenciál), je pravdepodobné, že archeologické nálezy sa nachádzajú aj v iných lokalitách.

## 2.6.  návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie

### 2.6.1. Bývanie

Rozvojové plochy pre bývanie sú navrhované nie len z hľadiska  predpokladaného prirodzeného prírastku, ale tiež s ohľadom na polohu obce v zázemí mesta Košice. Navrhovaný počet rodinných domov mierne prevyšuje napočítanú potrebu z dôvodu, že sa nepredpokladá sústredená výstavba kompaktných domoradí z dôvodov lokalizačne a časovo nekoncentrovanej výstavby.  Rozhodujúcimi bude majetkoprávna a ekonomická situácia stavebníkov. Predpokladaný počet obyvateľov obce v roku 2020 je stanovený na 630.

Pri predpokladanej obložnosti 3.4 obyv./byt v roku 2020 bude potreba bytov pre 630 obyvateľov 180 bytov. Prírastok oproti roku 2001 bude cca 70 bytov.

Navrhované plochy pre bývanie v rodinných domoch (okrem obytného súboru „Satelit“, ktorý je rozostavaný) sú riešené v malom počte v nezastavaných prelukách (rozptyl) a v týchto troch obytných súboroch mimo zastavaného územia obce:

- Satelit II, v nadväznosti na rozostavaný obytný súbor Satelit I, ktorý je lokalizovaný na bývalom poľnohospodárskom dvore. Západná časť plochy navrhovanej pre rozvoj rodinných domov prechádza za koridor ochranného pásma VVN 110kV, pričom stavby nie sú v ochrannom pásme.

- Roveň, v južnej časti obce, pričom severná časť riešenia obytného súboru bola  riešená v  predchádzajúcej ÚPN. V  ÚPN z roku 2008 je v riešení zohľadnené záplavové územie Q100.

- Hôrka, malý obytný súbor nadväzujúci na severnú hranicu zastavaného územia obce.

Počet rodinných domov (bytov) a obyvateľov  v  obytných súboroch je nasledovný:

| Názov lokality | Počet domov (bytov) | Počet obyvateľov | Obyvateľov/byt | Priem. pl. pozemku/RD v m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Satelit II | 38 | 125 | 3,31 | 1454 |
| Roveň | 36 | 119 | 3,31 | 1141 |
| Hôrka | 24 | 80 | 3,31 | 1022 |
| Rozptyl | 12 | 40 | 3,31 |  |
| Spolu | 110 | 364 | 3,31 |  |

Poznámka: do uvedenej bilancie prírastku bytového fondu nie sú započítané rodinné domy v rozostavanom obytnom súbore Satelit.

Výstavba bytov okrem rodinných domov je navrhovaná formou nadstavby nad budovou materskej školy a navrhovaného obchodu.

Navrhovaný počet 110 bytov predstavuje pri priemere 3,31 obyv. / byt prírastok 364 obyvateľov. Počet obyvateľov obce podľa návrhu ÚPN je 556 + 364 = 920 obyvateľov.

### 2.6.2. Občianske vybavenie

Pri navrhovaní zariadení občianskej vybavenosti sme vychádzali z materiálu „Štandardy minimálnej vybavenosti obce“ – metodická príručka pre obstarávateľov a spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie, MŽP SR, Bratislava, 2002.

Vzhľadom na sociálno – ekonomickú situáciu je nutné v maximálnej miere využiť a zefektívniť činnosť existujúcich zariadení tejto skupiny občianskeho vybavenia rozširovaním ponuky svojich služieb, polyfunkčnosťou, viacúčelovosťou a flexibilitou ich prevádzok, využívaním exteriérových priestorov na kultúrne aktivity.

Zariadenia občianskej vybavenosti sú v riešenom území zaradené do troch kategórií:

- sociálna a vzdelávacia infraštruktúra – školstvo a výchova, kultúra a osveta, telovýchova a šport, zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť

- komerčná infraštruktúra – maloobchodná sieť, ubytovanie a stravovanie, služby nevýrobné, služby výrobné a opravárenské

- ostatná infraštruktúra – administratíva a verejná správa a iné.

Sociálna a vzdelávacia infraštruktúra:

#### Školstvo

Zariadenia občianskeho vybavenia, ktoré patria do tejto skupiny sú v obci reprezentované objektom cirkevnej základnej školy (ZŠ) a materskej školy (MŠ).

V obci je vybudovaná staršia účelová budova pre základnú školu. Túto navštevujú ročníky 1 – 4, má dve  základné učebne, školu navštevujú žiaci z obce Beniakovce. Žiaci vyšších ročníkov dochádzajú do základnej školy v Rozhanovciach a v Košiciach.

MŠ má jednu triedu.

Výpočet potrebných  kapacít ZŠ a MŠ je prevedené podľa materiálu „Zásady a pravidla územního plánování“ (VÚVA Brno/URBION Bratislava, 1983). Vzhľadom na trend poklesu prirodzeného prírastku obyvateľstva, sú ukazovatele uvedené v citovanom materiále znížené o 10 %, t.j. ZŠ – 123 miest/1 000 obyvateľov, MŠ – 36 miest/1 000 obyvateľov.

Základná škola, potreba  – 123 miest / 1 000 obyvateľov, pri počte obyvateľov 920 je to 0,920 x 123 =113  miest. Pri predpokladanom počte 50 % žiakov ročníkov 1-4 to bude cca 55 žiackych miest. Pri počte žiakov 25 / trieda sú to 2 triedy.  U žiakov vyšších ročníkov sa predpokladá odchádzka do škôl v Košiciach a Rozhanovciach, zvýšenie kapacity školy sa nenavrhuje. Požadovaná veľkosť pozemku je 35 m2/účelovú jednotku, t.j. 55 x 35 = 1 926 m2. Veľkosť pozemku ZŠ je  1 400 m2, pozemok je mierne poddimenzovaný.

Materská škola, potreba 36 miest/1 000 obyvateľov, pri počte obyvateľov 920 je to 0,920 x 36 = 33miest v MŠ.  Kapacita existujúcej MŠ je 25 miest, t.j. je mierne poddimenzovaná. Požadovaná veľkosť pozemku je 35 m2 /účelovú jednotku, t.j. 33 x 35 = 1155 m2. Veľkosť pozemku existujúcej MŠ 1260 m2, vyhovuje.

#### Kultúra a osveta

Kultúrny dom je umiestnený v budove obecného úradu v centrálnej časti obce.

#### Telovýchova, šport a cestovný ruch

Zariadenia telovýchovy a športu sú v obci zastúpené futbalovým ihriskom, ktoré sa nachádza pri vjazde do obce, na susednom katastrálnom území obce Rozhanovce.  Po východnej strane obytného súboru v lokalite Roveň pri toku Torysy je navrhnutý nový športový areál (tenisový kurt a volejbalové ihrisko) vybavené šatňami a hygienickým vybavením.

Vzhľadom na charakter širšieho krajinného prostredia v ktorom sa riešené  územie nachádza, za prírodné danosti pre rekreačné využitie miestneho významu v súčasnosti a v budúcnosti, možno považovať zalesnený masív Košickej hory a rieku Torysu s jej brehovými porastami. Nároky obyvateľov na každodennú a víkendovú rekreáciu môžu uspokojiť uvedené prírodné danosti a existujúce ako aj navrhované športové plochy v zastavanom území obce. V severnej časti katastrálneho územia obce sa nachádzajú dve záhradkárske lokality:

  - Lokalita Sad naväzuje zo severnej strany na zastavané územie obce, kapacita lokality cca 62 záhradiek.

  - Lokalita Pod horu na okraji lesného porastu v severnej časti zastavaného územia, kapacita lokality je cca 42 záhradiek. Táto chatová lokalita je súčasťou väčšej lokality, ktorá je na katastrálnom území obce Budimír.

Záhradkárske lokality sú využívané najmä obyvateľmi blízkych Košíc. Rozšírenie záhradkárskych lokalít nie je navrhované.

Prírodné podmienky katastrálneho územia obce vytvárajú podmienky pre významnejší rozvoj rekreácie na území obce. Po západnej hranici katastra je v lokalite pozdĺž lesa na Košickej hore navrhnutá územná rezerva pre 18 jamkové golfové ihrisko s dopravným prístupom riešeným zo severného diaľničného privádzača v lokalite Zelený dvor.

#### Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Zdravotnícke zariadenie sa v obci nenachádza, obyvatelia dochádzajú za týmito službami do Košíc.

V obytnom súbore Satelit II je navrhnutý dom sociálnych služieb o kapacite 80 lôžok s plochou pozemku 5300 m2.

- Komerčná infraštruktúra

V obci sa nachádzajú dva potravinárske obchody, jeden v centrálnej časti obce, jeden v južnej časti obce a hostinec v južnej časti obce. Cintorín je umiestnený západne od centra obce na terénnej vyvýšenine. Iné zariadenia tejto skupiny občianskeho vybavenia sa na území obce nenachádzajú. Vzhľadom na veľkosť obce ďalší rozvoj tejto občianskej vybavenosti bude zastúpený v neúčelových zariadeniach, v rodinných domoch a bude sa riadiť potrebou a ponukou.

- Ostatná infraštruktúra

Obecný úrad je lokalizovaný v centrálnej časti obce v uličnej zástavbe. Obec má cintorín a s domom smútku. Požiarna zbrojnica je v nevyhovujúcom stavebno – technickom stave, nachádza sa pri bývalom poľnohospodárskom dvore.

### 2.6.3. Výroba

V obci okrem poľnohospodárstva a liehovaru nie sú vybudované iné významnejšie ekonomické aktivity.  Poľnohospodársku výrobu v riešenom území obce vykonáva Agrodružstvo Rozhanovce. Orná pôda zaberá až 74 % rozlohy katastrálneho územia.

Pre rozvoj výrobných aktivít (bez negatívnych vplyvov na životné prostredie) a drobné podnikateľské aktivity je navrhnutá plocha v severnej časti katastrálneho územia (lokalita Židov breh). Ako výhľad po návrhovom období územného plánu je navrhnutá územná rezervy pre rozšírenie tohto areálu až po záhradky. Pre zlepšenie prostredia a ochranu okolitých rodinných domov sa navrhuje výsadba izolačnej zelene  medzi riešeným areálom a miestnou komunikáciou Budimír – Beniakovce a po severnom okraji výrobného areálu.

## 2.7.  vymedzenie zastavaného územia obce

Riešením územného plánu sa hranica zastavaného územia sa oproti súčasnému stavu mení v týchto lokalitách:

- v lokalite obytného súboru Roveň pre výstavbu RD v južnej časti zastavaného územia,

- v lokalite obytného súboru Hôrka pre výstavbu RD v severnej časti zastavaného územia,

## 2.8.  vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

V obci sa nachádzajú tieto ochranné a bezpečnostné pásma obmedzujúce a regulujúce územný rozvoj:

- Ochranné pásma podľa osobitných predpisov:

- Cesta III. triedy od osi vozovky 15 m na každú stranu v úseku mimo zastavané územie obce.

- Pripravovaná diaľnica D1 (trasa prebieha východne od Beniakoviec na k.ú. Rozhanovce) 100 m od osi príľahlého jazdného pásu.

- Vzdušné VVN elektrické vedenia 22 kV, 15 m na každú stranu od krajného vodiča.

- Vzdušné VN elektrické vedenia 22 kV, 10 m na každú stranu od krajného vodiča.

- Plynovod  STL 10 m na každú stranu od osi plynovodu v úsekoch mimo zastavané územie obce.

- Bezpečnostné pásma:

- VTL plynovod do RS východ DN 100, 20 m na každú stranu od osi plynovodu

- VTL plynovod Haniska – Drienovská Nová Ves DN 500, 50 m na každú stranu od osi plynovodu.

- Iné:

- Po oboch brehoch rieky Torysa ponechať voľný nezastavaný pás v šírke 10 m a pozdĺž oboch brehov ostatných vodných tokov 5 m pre potreby údržby.

- Chránené územia

V riešenom území  sa nenachádzajú žiadne vyhlásené chránené územia a ich ochranné pásma, ani sa nepripravujú  návrhy na vyhlásenie nových chránených území.

## 2.9.  návrh na riešenie záujmov obrany štátu a ochrany pred        povodňami

Záujmy obrany štátu nelimitujú potenciálne plochy pre rozvojové zámery obce. Obec nie je ohrozovaná vybrežovaním vôd v dôsledku zvyšovania hladiny vodných tokov.

Východnú hranicu sídla tvorí rieka Torysa s obojstrannými prítokmi. Koryto rieky je značne zahĺbené voči okolitému terénu a je v prirodzenom stave s nízkym a vysokým porastom. Kmene a korene vysokého porastu zasahujú do prietočného profilu. V časti na juh od mostu dochádza pri prívaloch k vybrežovaniu vody. Pre ochranu zastavaného územia - jestvujúcej a navrhovanej zástavby - je navrhnuté zvýšenie brehov rieky Torysy a nepomenovaného potoka na južnom okraji obce ochrannými hrádzami so spevnením brehov na prietok Q100. Nespevnené brehy sú rozrušované eróznou činnosťou pretekajúcej riečnej vody. Severne od mosta na ceste do obce je na východ od riečišťa mŕtve rameno rieky, ktoré vzniklo pri úpravách toku v tomto úseku a ktoré je pri vysokých stavoch vody zaplavované. Prítok rieky pretekajúci južným okrajom intravilánu je nepomenovaný potok s upraveným korytom.

## 2.10. návrh ochrany prírody, tvorby krajiny  a prvky územného systému ekologickej stability

### 2.10.1. Ochrana prírody

Podľa fytogeografického členenia Slovenska (Futák, 1980) patrí podstatná časť riešeného  územia do oblasti západokarpatskej flóry, obvodu predkarpatskej flóry, okresu stredné Pohornádie a len nepatrná časť riešeného územia, východne od rieky Torysa, do okresu Slanské vrchy.

V riešenom území  sa nenachádzajú žiadne vyhlásené chránené územia a ich ochranné pásma, ani sa nepripravujú  návrhy na vyhlásenie nových chránených území. V katastrálnom území Beniakoviec sa nenachádzajú chránené vtáčie územia.

Krajinné prostredie riešeného územia tvorí na východ orientovaný svah Košickej hory prechádzajúci do poľnohospodárskej krajiny nivy rieky Torysa. Výrazné zastúpenie má orná pôda, izolovane vystupujú krovinné porasty remízok a vzrastlá stromová zeleň v brehových porastoch. V pásme pod lesným porastom Košickej hory sú bývalé orné pôdy, lúky a pasienky. Vodný tok Torysy sprevádzajú zachovalé súvislé brehové porasty vŕb a jelší, ktoré tvoria výrazný a dominantný krajinný prvok.

Vlhkomilné a mokradné spoločenstvá sa vyskytujú v skúmanom území v komplexe mŕtvych ramien v okolí Torysy.

Významnejšími krajinnoekologickými prvkami sú tieto biotopy:

- Alúvium rieky Torysa so zachovalými brehovými porastami predstavuje v skúmanom území charakteristický prírodný prvok,

- Lesný komplex Košická hora ktorý je súčasťou lesoparku mesta Košice. I napriek blízkosti mesta  má komplex mimoriadnu biologickú, estetickú a kultúrnu hodnotu.

### 2.10.2. Tvorba krajiny

Súčasná krajinná štruktúra má výrazne charakter poľnohospodárskej krajiny. Podiel plôch krajinnej štruktúry je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Súčasná krajinná štruktúra a využitie územia

| Plocha | Plocha v ha | % |
| --- | --- | --- |
| Orná pôda | 278 | 74,0 |
| Lúky a pasienky | 9 | 2,5 |
| Záhrady, ovoc. sady | 34 | 9,1 |
| Lesy | 0 | 0,0 |
| Vodné plochy | 16 | 3,8 |
| Zastavané plochy | 32 | 8,1 |
| Vinice, chmelnice | 0 | 0,0 |
| Ostatné | 9 | 2,5 |
| Spolu | 378 | 100,0 |

Krajinný obraz skúmaného územia tvorí typická poľnohospodárska krajina so sporadickou brehovou zeleňou vodných tokov a mŕtvého ramena rieky  Torysy, ktoré vzniklo pri úpravách toku v tomto úseku a ktoré je pri vysokých stavoch vody zaplavované. Lesy zaberajú v riešenom území len nepatrné plochy v jeho západnej časti a patria do lesného komplexu Košická hora.  Sú to prevažne dubovo-hrabové lesy, nižšieho vzrastu.

Vegetácia v zastavanom  území obce je tradične vidiecka, je kultúrneho charakteru, značné plochy však zaberá aj synantropná vegetácia. Tvorená je predovšetkým vegetáciou úžitkových záhrad a okrasných plôch pri rodinných domoch, záhradkárskych lokalitách a drevinovou vegetáciou na verejných priestranstvách - najmä na cintoríne.

Krajinnoekologické komplexy (KEK) predstavujú homogénne priestorové celky. Katastrálne územie obce Beniakovce bolo rozčlenené do nasledovných typov KEK:

I. Rovinná poľnohospodárska lúčno - oráčinová krajina so zachovalým brehovým porastom vodného  toku Torysy a  mŕtveho ramena, Tieto brehové porasty, ktoré sa tiahnu po celej dĺžke katastrálneho územia v smere sever - juh sú ekostabilizačným prvkom poľnohospodárskej krajiny. Ide o východnú  časť skúmaného územia.

II. Mierne na východ sa zvažujúca poľnohospodárska lúčno - oráčinová krajina s nízkym zastúpením ekostabilizačných prvkov. Jediným ekostabilizačným prvkom tohto KEK sú malé plochy trvalých trávnych porastov  s izolovanými krovinnými porastmi remízok.

III. Mierne na východ sa zvažujúca poľnohospodárska lúčno – pasienkárska krajina s  krovinnými porastmi remízok po západnej strane skúmaného územia. Z ekologického hľadiska ide o relatívne stabilizovanú krajinu, ktorej stabilita je  umocnená lesným komplexom Košickej hory, ležiacom v dotyku na susednom katastrálnom území.

IV. Urbanizovaná rovinná krajina v nive rieky Torysa s vegetáciou úžitkových záhrad a okrasných plôch pri rodinných domoch a drevinovou vegetáciou na cintoríne. Do tohoto KEK je zahrnutá i záhradkárska lokalita ležiaca v severnej časti obce.

### 2.10.3. Územný priemet systému ekologickej stability

V Genereli nadregionálneho územného systému ekologickej stability – GNÚSES (Húsenicová a kol, 1991) nebolo v posudzovanom území vyčlenené žiadne nadregionálne biocentrum ani žiadny nadregionálny biokoridor.

Posudzované územie je v rámci GNÚSES zaradené do sosiekoregiónu č. 122 – Košická kotlina, tj. územia,  ktorého značná časť je premenená na polia, plochy lúk sa zmenšujú, dubovo-hrabové a dubové lesy sú zachované výlučne v jeho západnej časti, územie je floristicky  pomerne chudobné

Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES okresu Košice - vidiek nevyčlenil v riešenom území katasra obce Beniakovce žiadne regionálne biocentrum, ale vyčlenil existujúci hydrický regionálny biokoridor Torysa, prechádzajúci severojužným smerom od hranice s okresom Prešov až po sútok s Hornádom a pokračovaním Hornádom až po štátnu hranicu s MR. Úsek biokoridoru v riešenom území prepája navrhované regionálne hydrické biocentrá Torysa - Sady nad Torysou (NBRV č. 47) a Torysa - Ploské (NBRV č. 48).

V návrhu „Národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET (Koreň a kol., 1995) tok  Torysy je zaradený medzi ekologické koridory národného významu – riečne ekologické koridory  a  zároveň  smer prenikania pontických a submediteránnych prvkov geoelementov flóry a fauny.

V návrhu územného plánu sa vyčleňujú tieto prvky M ÚSES:

- existujúce hydrické miestne biocentrum mŕtveho ramena Torysy v lokalite nad mostom vedúcim do obce,

- existujúci terestický miestny biokoridor v lokalite Roveň južne od zastavaného územia obce.

Návrh regulatív pre biocentrá a biokoridory v posudzovanom území:

- vylúčiť reguláciu vodného toku Torysy a likvidáciu mŕtvych ramien (zasypávanie) v jeho okolí

- vylúčiť rozorávanie lúk a pasienkov až k brehovej čiare vodného toku Torysy

- vylúčiť výrub pôvodných brehových porastov pozdĺž toku Torysy

- obmedziť výrub rozptýlenej drevinnej zelene v celom posudzovanom území

- citlivo vymeniť nevhodné radové topoľové porasty za pôvodné dreviny

- zákaz vypaľovať lúčne a pasienkové porasty

- zamedziť znečisteniu prírodného prostredia vývozom odpadov do mŕtvych ramien a do  brehových porastov

- zladiť všetky zásahy do prírodného prostredia v posudzovanom území so  záujmami ochrany prírody a krajiny.

## 2.11. návrh verejného  dopravného a technického vybavenia

### 2.11.1. Doprava a dopravné zariadenia

#### 2.11.1.1. Cestná doprava

#### Základná cestná sieť

Obec Beniakovce je na nadradenú cestnú sieť napojená prostredníctvom miestnej cestnej prípojky III. triedy č. 050252 (ktorá v obci končí), na cestu III. triedy č. 06819 Vajkovce – Budimír (križovatka I/68) a diaľnicu D1 Košice – Prešov. Cestná prípojka č. 050252 sa pri obci Vajkovce pripojuje na priebežnú cestu III. triedy č. 050201 Vajkovce – Rozhanovce – Košické Olšany, kde ústi do cesty I/50 Košice – Michalovce.

Plánovaná výstavba diaľnice D1 v úseku Budimír – Košické Olšany, je vedená v údolí rieky Torysa a riešené územie obce bude tangovať po východnej strane vo vzdialenosti cca 300 až 400 m od krajnej zástavby obce. Vzhľadom k uvedenému je potrebné požadovať v definitívnom projekte diaľnice D1 dopad dopravného hluku na obytnú zástavbu s návrhom účinných protihlukových opatrení na diaľnici. V riešení územného plánu je rešpektovaný stavebný uzáver vydaný Okresným úradom Košice pod. č. 98/08962-OŽP/ Ká pre stavbu diaľnice D1 Budimír – Bidovce.

Do základnej komunikačnej siete obce okrem prístupovej cesty III. triedy č. 050252 o dĺžke cca 1000 m s napojením na Rozhanovskú cestu III/050201 tvorí súbežná miestna spojovacia cesta v úseku Budimír (križ. I/68) – Beniakovce – Hrašovík (križovatka I/50). Cesta má spevnenú živičnú úpravu v usporiadaní MOK – 7,5/40 a plní funkciu cesty III. triedy.

#### Vnútorná uličná sieť

Sieť prístupových obslužných miestnych komunikácií (MK) má atypický (zúžený) priečny profil a usporiadanie s odvodnením cez prícestné rigoly do priľahlého vodného toku.

Rozvojové plochy určené pre výstavbu rodinných domov sa navrhujú sprístupniť sústavou nových prístupových MK funkčnej triedy C-2 v základnej kategórii MO-8/40 a C-3 v kategórii MO-6,5/30 (podľa STN 736110). V prípade, že sa v obci nebude realizovať kompletná uličná kanalizácia, novonavrhované MK bude potrebné realizovať v kategórii MOK-7,5/40 alebo MOK-7,0/30 ako dvojpruhové obojsmerné MK s krajnicami a cestnými rigolmi s napojením na existujúci odvodňovací systém povrchových vôd. Súčasne bude potrebné funkčne obnoviť existujúce cestné priekopy, rigoly a priepusty na odvedenie povrchových dažďových vôd. V zmysle navrhovanej kategorizácie MK s bezkolíznym napojením ostatných inžinierskych sietí je potrebné dodržať šírku dopravného priestoru minimálne 10,0 m (vzdialenosť protiľahlých parciel). Návrh rozvoja dopravnej siete miestnych komunikácií obce rešpektuje existujúcu cestnú sieť.

#### Parkovanie a odstavné plochy

V súčasnom období obec nemá vybudované vyhradené parkoviská alebo parkovacie plochy. Garážovanie je riešené individuálne podľa potreby na súkromných pozemkoch v rodinnej zástavbe. Návrh územného plánu rieši potreby kapacít a lokalizáciu sústredených parkovacích plôch pre objekty vybavenosti obce v tomto rozsahu:

Parkovanie osobných automobilov vybavenia         Návrh parkovacích miest

Obecný úrad, kultúrny dom, kostol                      	  P-7

Nadstavba nad MŠ (8 b.j.)					  P-8

Obchod							  P-6

Navrhovaný športový areál				  P-14

Výrobný areál						  P-20

Pošta, cintorín, dom smútku  				  P-10

Spolu:                                                                            P-65 parkovacích  miest

Napojenie obce na verejnú autobusovú dopravu

Na osobnú verejnú hromadnú dopravu je obec napojená dvomi autobusovými linkami z Košíc cez Hrašovík a Rozhanovce v počte cca 18 párových spojov cez pracovný deň. Centrálna autobusová zastávka je lokalizovaná pri Obecnom úrade v centre obce.

#### 2.11.1.2. Železničná doprava

Obec nie je priamo napojená na železničnú dopravu. Najbližšia železničná stanica sa nachádza v Košiciach.

### 2.11.2. Vodné hospodárstvo

#### 2.11.2.1. Zásobovanie pitnou vodou

#### Súčasný  stav

Obec  je  zásobované vodou z celoobecného vodovodu  v správe VVS – OZ Košice. Zdrojom vody je vodovodná sieť mesta Košice - prívodné potrubie DN 150 mm pre Krematórium vedené po hrebeni Košickej hory. V mieste odpojenia je vodomerná šachta. Voda je z prívodného potrubia do Krematória privádzaná potrubím DN 150 mm dĺžky 1000 m do šachty s redukčným ventilom vo výške 222,35 m n.m. Prívodné potrubie DN 150 mm  do spotrebnej siete je dĺžky 355m. Spotrebná sieť je zhotovená z rúr DN 100 mm celkovej dĺžky 1010 m, vyprojektovaných je 400 m potrubí.

Sídlo sa nachádza v teréne sklonitom od severu na juh. Najnižšie položené miesto je vo výške 195 m n.m., najvyššie miesto vo výške 210 m n.m. Záhradkárska osada nachádzajúca sa severne od sídla vo vzdialenosti 800 m je v priemernej výške 210 m n.m. Vodovodná sieť je užívaná v jednom tlakovom pásme s dolnou hranicou vo výške 153 m a hornou hranicou vo výške 210 m n.m. Vodovodná sieť je vybudovaná z rúr PVC DN 100mm. Na sieti sú zhotovené podzemné hydranty.

Sídlo podľa evidencie správcu vodovodu má 556 obyvateľov, z ktorých v roku 2002 bolo zásobovaných 150 obyvateľov. V roku 2002 boli spotreby vody nasledovné :

m3r-1              m3d-1              ls-1

vyrobená                              4.000            10,96              0,13

fakturovaná                          4.000            10,96              0,13

z toho : obyvateľstvo            4.000            10,96              0,13

ostatní                            0                0                 0

vlastná spotreba VVS                 0                0                 0

straty v sieti                                 0                0                 0

Špecifická spotreba vody bola : celkom 	73,1 ld-1obyv-1

z čoho maximálna denná spotreba bola

Qm = 10,96 m3d-1x 2,0 = 21,92 m3d-1 = 0,25 ls-1.

Zabezpečenosť zásobovania vodou je závislé na zdrojoch vody vo Východoslovenskej vodárenskej sústave. Prívodné a zásobné potrubia sú kapacitne vyhovujúce. Chýba zabezpečenie objemu vody vo vodojeme.  Tlakové pomery v sieti sú vyhovujúce. Súčasný stav pre ďalší rozvoj bude potrebné posúdiť podľa rozvoja bývania a vybavenia  sídla.

#### Určenie potrieb vody

Počet navrhovaných rodinných domov je 110 s obložnosťou 3,31 obyv.dom-1,  čo je nárast o 364 obyvateľov. Počet obyvateľov v obci bude podľa návrhu územného plánu 920 obyvateľov. Podľa Úpravy   MLVH  a  MZ  je  počítaná  špecifická  potreba  vody   pre  obyvateľstvo 135 ld-1 znížená o 20%. Pre občiansku a technickú vybavenosť podľa veľkosti obce je špecifická potreba 15 l os.d-1. Pre navrhovaný dom sociálnych služieb s 80  lôžkami je potreba 500 l.lôžko-1.d-1.

Potreby pre obyvateľstvo a vybavenosť budú:

- priemerná denná

Qp = 920 obyv.135 ld-1 . 0,8 + 920 obyv.25 ld-1   = 153,16 m3d-1 = 1,80 ls-1

- maximálna denná        Qm = 153,16 m3d-1. 2,0 = 306,32 m3d-1 = 3,60 ls-1

- maximálna hodinová   Qh = 306,32 m3d-1: 24h.1,8 = 22,97 m3h-1 = 6,4 ls-1

Potrebný akumulačný objem vodojemu je 306 m3, najmenej(60%) 184 m3.

Prívodné a zásobné potrubia sú kapacitne vyhovujúce na navrhovaný stav rozvoja obce. Spotrebná sieť je vyhovujúca.

#### Návrh riešenia

Pre zásobovanie vodu sa na prívodné potrubie DN 150 mm pripojí spotrebná sieť z potrubí DN 80 a 100 mm. Sieť bude na prívodné potrubie pripojená v troch bodoch a s ním bude tvoriť okruhovú sieť.  Navrhnuté rozšírenie siete bude v rovnakom tlakovom pásme ako jestvujúca sieť. Dĺžka potrubí navrhovaného rozšírenia je 720 m. Sieť bude vybavená potrebnými armatúrami a podzemnými hydrantami. Pre zabezpečenie vodou navrhujeme na prívodnom potrubí vybudovať vodojem obsahu 200 m3 s dnom vo výške 255,0 m n.m. a zrušiť redukčný ventil.

2.11.2.2. Odvádzanie odpadových vôd

Odvádzanie splaškových odpadových vôd

#### Súčasný stav

Splaškové odpadové vody od obyvateľstva sú v súčasnosti odvádzané do žúmp a vyvážané.

Určenie množstiev splaškových vôd

Podľa výpočtu potrieb vody bude množstvo splaškových vôd z celej obce:

- denné                    Qd = 153,16 m3d-1 = 1,8 ls-1

- hodinové               Qh =  20,05 m3h-1 = 7,8 ls-1

#### Návrh riešenia

Pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z lokality rozšírenia bývania je navrhnutá splašková kanalizačná sieť.

V súčasnosti je spracovaný projekt riešenia celoobecnej splaškovej kanalizácie a čistenia splaškových vôd v ČOV Rozhanovce. Odpadové vody sa z obce dopravia z čerpacej stanice č.2 výkonu 2.044 ls-1  výtlačným potrubím DN 100 dĺžky 2044,07 m do ČS v Hrašovíku, ďalej gravitačnou kanalizáciou do ďalšej čerpacej stanice v Hrašovíku a odtiaľ výtlačným potrubím  do Rozhanoviec. Projekt je spracovaný s čistením odpadových vôd v ČOV Rozhanovce a odvedením prečistených vôd do Torysy. Splašková stoková sieť v obci je navrhnutá  gravitačná z potrubí DN 300 mm dĺžky 1931,13 m a tam kde to morfológia terénu neumožňovala je navrhnutá čerpacia stanica č.1 výkonu 237 ls-1 a výtlačné potrubie  DN 50 dĺžky 236,88m. Projekt je spracovaný pre výhľadový počet obyvateľov 750 v roku 2030. Množstvo splaškových vôd z celej obce bol počítaný v množstvách:

- denné                    Qd = 1,3 ls-1

- hodinové               Qh =  3,9  ls-1

Odvádzanie dažďových vôd

#### Súčasný stav

Dažďové vody sú v súčasnosti odvádzané sústavou cestných priekop do vodných tokov. Dažďová kanalizácia je vybudovaná iba v juhovýchodnej časti obce so zaústením  do nepomenovaného potoka. V oboch tokoch je prietok vody nepravidelný, v suchých obdobiach bez vody.  Nad západnou centrálnou časťou obce na hranici zastavaného územia je vybudovaná záchytná priekopa zaústená do cestnej priekopy. Malá početnosť vodných tokov v intraviláne neumožňuje odvádzať dažďové vody bez väčších závad. V niektorých častiach nie sú vybudované cestné priekopy. V južnej časti extravilánu dochádza pri extrémnych dažďoch k zaplavovaniu cesty.

Súčasný stav v odvádzaní dažďových odpadových vôd je vyhovujúci podmienečne.

#### Návrh riešenia

Pre odvádzanie dažďových vôd z intravilánu je doporučené udržiavať čistý prietočný profil jestvujúceho systému cestných priekop. Systém priekop je potrebné doplniť. Dažďové vody z lokality rozšírenia bývania budú odvedené dažďovou kanalizáciou   cez dažďové nádrže do melioračného kanála a do nepomenovaného potoka pretekajúceho južným okrajom obce. Vody z povrchového odtoku majú byť pred odvedením do recipientu zbavené ropných látok, ako aj plávajúcich a unášaných väčších častíc.   Západný okraj lokality je navrhnuté chrániť ochrannými priekopami zaústenými do vodných tokov.

#### 2.11.2.3. Odtokové pomery

#### Súčasný stav

Východnú hranicu zastavaného územia obce tvorí rieka Torysa s obojstrannými prítokmi. Koryto rieky je značne zahĺbené voči okolitému terénu a je v prirodzenom stave s nízkym a vysokým porastom. Kmene a korene vysokého porastu zasahujú do prietočného profilu. V časti na juh od mostu dochádza pri prívaloch k vybrežovaniu vody. K zaplavovaniu obytných domov nedochádza. Nespevnené brehy sú rozrušované eróznou činnosťou pretekajúcej riečnej vody. Severne od mosta na ceste do obce je na východ od riečišťa mŕtve rameno rieky, ktoré je pri vysokých stavoch vody zaplavované priesakovými vodami. Prítok rieky pretekajúci južným okrajom intravilánu je nepomenovaný potok, ktorý po sútoku s melioračným kanálom je s upraveným korytom. V prietoku hospodárskym dvorom PD je kanál prevedený do potrubia, ktoré je nefunkčné.

Súčasný stav v odtokových pomeroch je vyhovujúci podmienečne.

#### Návrh riešenia

Pre zlepšenie využitia územia v lokalite rošírenia bývania je navrhnuté melioračný kanál preložiť a tým ho aj uviesť do funkčného stavu, čím sa odstránia závady spôsobené jeho nefunčnosťou. Kapacitu koryta je potrebné zhotoviť na odvedenia Q100. Preložka bude jednoduchého lichobežníkového tvaru so spevnenými brehmi s dnom. Vstupy na priľahlé stavebné pozemky sa navrhuje betónovým potrubím potrebného priemeru. Preložka je navrhnutá dĺžky 300m.

Pre ochranu zastavaného územia  - jestvujúcej a navrhovanej zástavby - je navrhnuté zvýšenie brehov rieky Torysy a nepomenovaného potoka na južnom okraji obce ochrannými hrádzami so spevnením brehov na prietok Q100. Pre potreby údržby na rieke Torysa je potrebné ponechať voľný nezastavaný pás šírky 10m a pozdĺž ostatných tokov 5m.

2.11.3. Hydromeliorácie

V katastrálnom území obce so vybudované odvodňovacie kanály, ktoré boli vybudované v rámci stavieb „Odvodňovanie pozemkov Beniakovce 5404 003  a 5404 002) v správe Hydromeliorácií š.p.  Hydromeliorácie š.p. evidujú v k.ú. Beniakovce“

- odvodňovací kanál  (evid.č. 5404 002 001) o celkovej dĺžke 0,853 km vybudovaný v roku 1949,

- odvodňovací kanál Cempev a dlhy jarok (evid.č. 5404 003 001) o celkovej dĺžke 1,265 km vybudované v roku 1963.

### 2.11.3. Zásobovanie elektrickou ebergiou

#### Jestvujúci stav

Obec je napojená z hlavného VN vedenia č. 397 zo 110/22 kV ES Košice-Východ s možnosťou zásobovania aj z ES Prešov 1.

NN sieť obce je napájaná z nasledovných trafostaníc:

| Označenie v ÚPN | Označenie VSE | Názov | Typ | Výkon (kVA) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | TS1 | Pri Toryse | C 2 1/2 | 160 | Zaťaženie 74 % |
| T2 | TS2 | Pri smetisku | C 2 1/2 | 100 | Zaťaženie 76 % |
| T3 | - | Záhradky | stĺpová | 100 | Vo výkr. 1:10 000; nie je vo vlastníctve VSE |

Rozvod NN je vzdušný na betónových podperách. V obci je evidovaných 227 maloodberateľov. 28 domácností má „N“ sadzbu a 1 domácnosť plne elektrifikovanú sadzbu „D7“.

V roku 2000 bolo realizované rozšírenie NN siete. V najbližšom čase nie sú zaradené do plánu VSE ďalšie investície.

#### Návrh

Bilancovanie odberov

Rodinné domy

Satelit II 38 RD Pi=95,0 kW

Roveň 35 RD Pi=90,0 kW

Satelit II + Roveň spolu Pi= 185,0 kW     Ps= 145,0 kW

Hôrka 24 RD Pi=60,0 kW   Ps=48,0 kW

Pre rozptyl a multifunkčnosť niektorých rodinných domov uvažujeme      Pi=30,0 kW  Ps=25,0 kW.

Celkový odber pre navrhované rodinné domy:

Pi= 275,0 kW     Ps= 220,0 kW

dom sociálnych služieb 80 lôžok  Pi= 60,0 kW      Ps= 48,0 kWUvedené príkony navrhujeme zabezpečiť nasledovným riešením:

Pre časti Satelit (už vo výstavbe), Satelit II a Roveň podľa postupov výstavby bude potrebné zainštalovať v transformovni T4 (s jestvujúcim výkonom transformátora 250 kVA) transformátor o výkone 630 kVA s napäťovým prevodom 22/0,4 kV.

V prípade potreby zmeniť aj typ nosnej konštrukcie.

Využiť rezervný  výkon T1,

Pre lokalitu Hôrka bude potrebné nahradiť jestvujúci transformátor 100 kVA a na 160 kV – pre finálny stav.

NN rozvod pre rodinné domy a občianské vybavenie  navrhujeme káblový, uložený v zemi.

Verejné osvetlenie na samostatných stožiaroch, v zemi uloženým káblovým rozvodom.

Poznámka

Odbery elektrickej energie sú uvažované pre osvetlenie a domáce spotrebiče. S elektrickým vykurovaním nie je uvažované.

Pre výrobný areál v severnej časti katastrálneho územia – výroba pre 100 pracovných príležitostí – bude potrebné po určení potrieb elektrickej energie na základe výrobných technologií vypracovať samostatný návrh so samostatnou transformovňou.

### 2.11.4. Zásobovanie plynom

#### Jestvujúci stav

Obec je plynofikovaná. Jednotlivé odbery sú zabezpečené STL rozvodom o tlaku 100 kPa a čiastočne rozvodom NTL cez regulátory STL/NTL.

STL rozvod je napájaný z regulačnej stanice plynu RS 1200 situovanej pri obci Beniakovce o výkone 1200 m3.h-1 40/0,1 MPa VTL prípojkou DN 100 PN 40 z plynovodu Haniska – Drienovská Nová Ves DN 500, PN 40.

Rozvod STL a NTL je oceľ, situácia včítane dimenzie rozvodov je zakreslená v grafickej časti v mier. 1:2 000 a 1:10 000. Počet odberov pre obyvateľstvo: 120, MO a VO nie je.

#### Bilancia odberov

Pre rodinné domy: 110  RD:	165,0 m3/h		485,0.103m3/rok

Dom sociálnych služieb:  50,0 m3/h          85,0 .103m3/rokCelkový odber pre navrhované objekty:

Qh= 215,0 m3/h		Qr= 570.103m3/rok

Odbery plynu sú uvažované pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.

Pre priemyselnú výrobu bude potrebné vypracovať samostatný návrh a to hlavne pre prípadné technologické potreby plynu.

Rozvod plynu napojiť na jestvujúcu sieť (predpokladáme STL rozvod) s príslušnými dimenziami.

Materiál rozvodu: PE. Jednotlivé odbery riešiť domovými regulátormi.

### 2.11.5. Telekomunikácie

Obec je zaradená do regionálnej oblasti RO Košice 055.

Pre 110 %-nú telefonizáciu navrhovaných rodinných domov a občianskeého vybavenia bude potreba 130 Pp.

Rozvod káblový uložený v zemi. Pokládku káblov riešiť spoločne a súčasne s rozvodom ostatných IS.

### 2.11.7. Nakladanie s odpadom

Hospodárenie s  odpadmi v obci je riadené Programom odpadového hospodárstva okresu Košice – okolie do roku 2005, ktorý nebol aktualizovaný.

Podľa údajov ŠÚ SR za rok 2005 vzniklo v celkovo  79,0 ton komunálneho odpadu, čo činí o,14 ton na obyvateľa.

V roku 2005 bolo v rámci obce zneškodnených 78,0 ton komunálneho odpadu, čo predstavuje 98,7 % z celkového vyprodukovaného množstva.Zber a likvidáciu odpadu v obci zabezpečuje firma EKOS PLUS s.r.o., likvidácia komunálneho odpadu sa realizuje spaľovaním v spaľovni v Košiciach. V obci sa prevádzkuje separovaný zber papiera a plastov.

## 2.12. koncepcia starostlivosti o životné prostredie

### 2.12.1. Základné zložky životného prostredia

Obec Beniakovce sa nachádza na severovýchodnom okraji  Košickej ohrozenej oblasti, ktorá je jednou z 9 ohrozených oblastí ŽP vymedzených v SR v ktorých sa prelína najviac negatívnych vplyvov na územie, spôsobujúcich zhoršenie stavu životného prostredia. V tomto území sa dlhodobo produkuje v rámci SR najviac emisií základných znečisťujúcich látok celkom (najmä tuhé zneč. látky, NOx a CO), ako aj emisií skupiny plynných anorganických znečisťujúcich látok. Emisie pochádzajú predovšetkým z veľkých priemyselných zdrojov znečistenia ovzdušia (VSŽ Košice – v súčasnosti už VSŽ Košice a US. Steel Košice, SE Tepelná energetika Košice, Spaľovňa odpadov Košice).

Podiel malých zdrojov na celkovom znečisťovania ovzdušia oblasti je daný predovšetkým stupňom plynofikácie obcí v okrese Košice – okolie.  Obec Beniakovce i okolité obce sú plynofikované.

Hluková zaťaženosť územia vzhľadom na polohu mimo zdrojov hluku z dopravy a iných zdrojov je zanedbateľná.

Hlavnými faktormi negatívne ovplyvňujúcimi životné prostredie sú najmä chýbajúce odvedenie a čistenie odpadových vôd a s tým súvisiace znečisťovanie povrchových vôd a vodných tokov ako aj podzemných vôd priesakmi zo žúmp.

Problém zanedbaného stav poľnohospodárskeho dvora (budovy, komunikácie, poľnohospodárska technika, vytekajúca hnojovka) a jeho nevhodnej lokalizácie v obci  je úspešne riešený prestavbou areálu na obytný súbor rodinných domov „SATELIT“.

Hlavnými faktormi pozitívne ovplyvňujúcimi životné prostredie sú najmä:

- realizovaná plynofikácie obcí,

- odľahlá poloha bez zdrojov nadmerného hluku,

- lesný masív východných svahov Košickej hory, ktorý zvyšuje estetickú hodnotu zázemia,  atraktivitu a pohodu obce.

## 2.13. prieskumné územia, chránené ložiskové územia     a dobývacie priestory

V riešenom území nie sú evidované žiadne prieskumné územia, chránené ložiskové územia ani dobývacie priestory.

## 2.14. HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

Navrhované riešenie územného rozvoja obce presahuje súčasne zastavané územie obce najmä v južnej časti. Nedochádza k zásadnej zmene funkčnej štruktúry územia. Navrhuje sa rozvoj obytného územia v troch nových obytných súboroch a v rozptyle. Navrhované lokality pre výstavbu rodinných domov majú celkovú kapacitu 89 RD (pri obložnosti 3,31 obyv./byt ide o prírastok 295 obyvateľov). V prírastku počtu obyvateľov sa okrem prirodzeného prírastku predpokladá najmä imigrácia v súvislosti s polohou obce  v bezprostrednej blízkosti Košíc a v súvislosti s tendenciami oživenia vidieka.

V oblasti občianskej vybavenosti ponecháva sa základná škola (ročníky 1 – 4) a materská škola na pôvodnom mieste, veľkosti plôch pozemkov pre uvedené zariadenia vyhovujú aj pre návrhové obdobie. Po východnej strane obytného súboru v lokalite Roveň pri toku Torysy je navrhnutý nový športový areál (tenisový kurt a volejbalové ihrisko) vybavené šatňami a hygienickým vybavením Občianske vybavenie. Vzhľadom na veľkosť obce a blízkosť Košíc ďalší rozvoj zariadení komerčnej infraštruktúry bude zastúpený v neúčelových zariadeniach, v rodinných domoch a bude sa riadiť potrebou a ponukou. Záhradkárske lokality sú územne stabilizované, ich ďalšie rozšírenie sa nenavrhuje.

Pre rozvoj výrobných aktivít (bez negatívnych vplyvov na životné prostredie) a drobné podnikateľské aktivity je navrhnutá plocha v severnej časti katastrálneho územia (lokalita Židov breh).

Navrhovaná diaľnica D1 prebieha východne od riešenej obce cez susedné k.ú. Rozhanovce a riešeného zastavaného územia sa nedotýka ani ochranným pásmom.  V oblasti dopravného riešenia sa navrhuje rozvoj siete prístupových obslužných miestnych komunikácií a parkovacích plôch v rozsahu navrhovaného rozvoja funkčných plôch.  V obci je navrhnuté vybudovanie, resp. dobudovanie komplexnej technickej infraštruktúry.

Súčasná krajinná štruktúra riešeného územia má výrazne charakter poľnohospodárskej krajiny. V riešenom území  sa nenachádzajú žiadne vyhlásené chránené územia a ich ochranné pásma, ani sa nepripravujú  návrhy na vyhlásenie nových chránených území, nenachádzajú sa tu ani chránené vtáčie územia. Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Košice-vidiek – RÚSES nevyčlenil v riešenom území žiadne regionálne biocentrum, ale vyčlenil existujúci hydrický regionálny biokoridor Torysa, prechádzajúci východným okrajom riešeného územia. V návrhu územného plánu sa vyčleňujú tieto prvky M ÚSES: existujúce hydrické miestne biocentrum mŕtveho ramena Torysy a existujúci terestický miestny biokoridor v lokalite Roveň južne od zastavaného územia obce.

Navrhuje sa vylúčenie regulácie vodného toku Torysy a zachovanie mŕtvych ramien v jeho okolí a zamedziť znečisteniu prírodného prostredia vývozom odpadov do mŕtvych ramien a do  brehových porastov.

# 3. dokladová časť